## Slide 1: به نام خدا
موضوع:
نورگیری
عنوان درس:انسان ،طبیعت،معماری
استاد مربوطه:
آقای مهندس پوربافرانی
دانشجویان:
آتوسا محمد علیپور
زهرا شیردل

## Slide 2: فهرست
-مقدمه
-روزن
-جامخانه
-شباک
-ارسی
-روشندان
-هورنو-نورگیر
قدیمی ترین نوع نورگیر ها
انواع نورگیر ها
مصالح مصرفی
مهم ترین مشکلات ساخت نورگیرها
بررسی جزییات

## Slide 3: مقدمه
نور و آتش از قبل از اسلام مورد توجه ایرانیان بوده است ساخت مکانی برای نگهداری آتش در قبل از اسلام به نام آتشکده نمونه ای از آن است.
نور در معماری اسلامی نماد وحدت الهی است. و علاوه بر بعد مذهبی باعث مشخص تر شدن عناصر تزیین می شود
همانطور که از تجزیه ی نور رنگهای مختلف رنگین کمان حاصل می شود در نتیجه ورود نور در فضا نیز رنگهای مختلفی دیده میشود.
ما در این بخش از معماری سعی کرده ایم ورود نور به فضا از طریق عناصر مختلف بنا را به نمایش بگذاریم.

## Slide 4: تاریخچه ی بهره گیری از نور طبیعی در معماری ایران
در شهر سوخته از هزاره ی سوم و دوم ق،م از روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود میتوان دریافت که هر اتاق از طریق یک در به خارج ارتباط داشته و فاقد پنجره بوده است.
در دوره ی ایلام نیز نمونه هایی از پنجره های شیشه ای به دست آمده که شامل لوله هایی از خمیر شیشه میباشد که درکنار هم و در داخل یک قاب جای گرفته اند.
در دوره ی هخامنشی در تخت جمشید وضع در ها به خوبی روشن و پاشنه گرد آنها اغلب به جای مانده است همچنین در این کاخ ها بالای در ها و حتی بام ها روزن ها و جام خانه هایی نیز وجود داشته است.

## Slide 5: عناصر نورگیر
عبارتند از:روزن،شباک،جامخانه،روشن دان،در و پنجره ی مشبک،پاچنگ و تهرانی،ارسی،دار آفرین،گلجام ،هورنو-نورگیر

## Slide 6: روزن
در بالای در و گاهی در دو سوی آن برای گرفتن روشنایی و هوای آزاد روزن بکار میرفته و گاهی هم به سوراخهایی که در کلاله طاقها و یا شانه آنها به همین منظور تعبیه میکردند اطلاق میشود. روزن گاهی با چوب و گاهی با گچ و سفال نیز ساخته می شده است

## Slide 8: انواع طرح های روزنه ها

## Slide 9
روزن های چوبی خانه های ابیانه
روزن های خانه های ماسوله

## Slide 10: جامخانه
در کلاله گنبد ها و کلمبه ها ی گرمابه ها و غلامخانه رباطها و رسته ها و بازار ها هنوز هم روزنهایی وجود دارد که با چند حلقه سفالین بصورت قبه یا کپه برجسته در آمده اند.حلقه های سفالین را در کنار هم چیده اند در زمستانها جامهای گرد شیشه ای مانند ته قرابه در میان حلقه ها کار میگذارند و در تابستانها یک یا کلیه ی آنهارا برمیدارند.

## Slide 11
قپه

## Slide 12: شباک
واژه ای ایرانی و فارسی است در گوشیهای مختلف به گوش میخورد. هوای متغییر ایران آفتاب تند و روشنی باد و طوفان گرد و غبار و عقاید خاص ملی و مذهبی هم ایجاب میکرده که ساختمان علاوه بر در و پنجره و روزن پرده ای یا شباکی برای حفاظت درون بنا داشته باشد
برای نمونه در مسجد امام و مسجد شیخ لطف اله و جامع و مدرسه ی چهار باغ اصفهان نمونه هایی زیبایی از این شبکه ها چه کاشی چه آجری دیده میشوند

## Slide 13
شباک های مسجد شیخ لطف اله

## Slide 14: ارسی(پنجره بالا رو)
«ارُ» پیشوندی است به معنای بالا رفتن و نظایر آن در واژه های اُرچین(پله)و بسیاری از واژه ای دیگر دیده میشود، به معنای شبکه و نور و چشمه و تماشا است.
ارسی پنجره ی مشبکی است که بجای گشتن بر روی پاشنه گرد بالا میرود و در محفظه ای که درون آن قرار گرفته جای میگیرد
نقش شبکه ارسی معمولا مانند پنجره ها و روزنهایی چوبی است و نمونه های زیبای آن در خانه های کهن اصفهان و کاشان و یزد(و انواع جدید ترش در تهران بسیار است .

## Slide 15
پنجره های ارسی کاخ صاحبقرانیه

## Slide 16: روشندان
در بناهایی مثل بازار ها که امکان استفاده از پنجره نبوده معماران در قسمت «خورشیدی کاربندی»روزن های ایجاد کرده اند که عبور مناسب نور و تهویه را به بهترین وجه میسر می ساخته است. روشندان ها معمولا به شکل یک کلاه فرنگی بوده و عمود بر قسمت خورسیدی کاربندی ساخته میشودبرخی از آنها دارای شیشه بوده و برخی از آنها زمینه چند ضلعی دارد

## Slide 17: هورنو
به نور گیری بالای سقف گفته میشود چون در نزدیکی های تیزه گنبد امکان اجرا به صورت بقیه قسمت ها میسر نیست بنابراین در نزدیکی های تیزه سوراخ را پر نمیکنند تا در بالای طلق کار نور رسانی را انجام دهند.مانند:پوشش بازارها،
هورنو
روشن دان

## Slide 18: نورگیر

## Slide 19
نورگیر از جمله عناصری در معماری محسوب می گردند که وظیفه انها انتقال نور از سطح افقی یا شیبدار بام به فضاهای زیرین ان می باشد که امکان نورگیری از جداره دیوارهای اطراف خود به طور مستقیم را نداشته و یا الزام خاصی باعث نورگیری از سقف را می نماید. نورگیرها از جمله قسمت هایی هستد که در بعضی ساختمان ها با توجه به شرایط ساختمانی آنها و در ساخت انواع گلخانه ها و فضاهای شیشه ای کاربرد گسترده ای
دارد.

## Slide 20: از جمله قدیمی ترین نوع استفاده از نورگیر در سقفها را میتوان به شبستان کنار محراب الجاتیو در مسجد جامع اصفهان اشاره نمود که در ان از سنگهای مرمر شفاف به منظور انتقال روشنایی طبیعی از سقف شبستان به فضای زیر ان استفاده شده است که علاوه بر برقراری روشنایی باعث ایجاد حس روحانی خاص در فضای شبستان شده است

## Slide 22: ویا نورگیرهایی که در سقف اب انبارهای قدیمی مناطق کویری کشور استفاده شده که علاوه بر ایجاد کوران هوا و تا حدودی تابش نور مانع فساد اب موجود در داخل اب انبارها شده است

## Slide 24: نورگیر های سقف تیمچه بزرگ قم

## Slide 25: انواع نورگیرها
نورگیرهای چهارگوش
نورگیردوجداره
نورگیر بازشو
نورگیرهای فن دار
نورگیرحباب دایره ای
نورگیر موج دار

## Slide 28: مصالح مصرفی
از جمله از عمده ترین مصالح مصرفی در ساخت نورگیرها میتوان به شیشه اشاره کرد

## Slide 29
پلکسی
تلغ

## Slide 30
سنگهای شفاف و
فایبرگلاس شفاف

## Slide 32: مهمترین مشکلات ساخت نورگیرها
مهمترین مشکلات در مورد ساخت واستفاده از نورگیرها شامل:اب بندی امنیت،تبادل حرارتی زیاد،پدیده تعرق،ورود گرد و غبار،تابش نور در ساعات مختلف روز به طور مستقیم به فضاهای مختلف زیر ان است
مسئله زنگ زدگی فلزات مصرفی در ساخت نور گیرها است که وجود رطوبت در اطراف ان به دلیل اختلاف دمای طرفین ان باعث زردی و خرابی گچ مصرفی در قسمت داخلی بنا میگردد

## Slide 33
منابع
-کتاب آشنایی با بناهای تاریخی (گروه تحصیلی هنر)
-کتاب معماری اسلامی ایران
-کتاب عناصر جزییات ساختمان
-هنر تک
Norgirsazan.ir-
fa.m.wikipeida.org-